# Caractéristique Moteur

| Type | Triphasé asynchrone | Vitesse | 1466 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension | 230V/400V | Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 11 kW | Intensité | 36/21A |
| Cos Phi | 0.84 | Protection Thermique | Type PTO Intégrée |
| Frein | Mécani manque de courant | Indice de protection | IP55 |

# Cahier des charges

| Vitesse | Fréquence commande Hz |
| --- | --- |
| Rapide en automatique | 50 |
| Vitesse lente en manuel | 25 |
| Vitesse de ralentissement | 5 |

# Informations pour la question

Boucle ouverte mode U/F Vitesse préréglées exclusivement

Bornes 24 et 25 affectées pour sélectionner les 3 vitesses préréglées

Borne 29 affectée pour recevoir le bouton poussoir d’effacement d’un défaut variateur.

# Questions 441 (1-2)

Tableau des paramètres

Equation de EVP1 et EVP2

Réaliser le schéma de câblage et donner le couplage moteur

| Sortie Automate | Désignation sortie |
| --- | --- |
| %Q25.0 | EVP1 : Sélection des vitesses souhaitées par combinaisons des entrées |
| %Q25.1 | EVP2 : Idem que EVP1 |
| %Q25.2 | Avancer Navette |
| %Q25.3 | Reculer Navette |
| %Q25.4 | Libérer frein moteur |

# Question 441-3

Pas de l’inductif 25mm, Course 3980mm, Vitesse 18m/min

Déterminer la valeur maxi du mot de comptage et son format.

### Document CP44A

4.4.2. Réaffectation des entrées/sorties logiques

| Para. | Fonction | Régl. usine |
| --- | --- | --- |
| 08.10 | Affectation borne 24 | 10.06 10.03 |
| 08.12 | Sélection borne 24 en entrée ou en sortie | 1 (Sortie) |
| 08.13 | Affectation borne 25 | 10.33 |
| 08.15 | Sélection borne 25 en entrée ou en sortie | 0 (Entrée) |
| 08.16 | Affectation borne 26 | 06.31 |
| 08.18 | Sélection borne 26 en entrée ou en sortie | 0 (Entrée) |
| 08.21 | Affectation borne 28 | 06.32 |
| 08.23 | Affectation borne 29 | 01.41 |

Affectation des sorties

| Fonction | Description | Valeur para. |
| --- | --- | --- |
| Moteur sous tension |  | 10.02 |
| Vitesse nulle |  | 10.03 |
| Vitesse minimum |  | 10.04 |
| Vitesse atteinte |  | 10.06 |
| Limite de courant atteinte |  | 10.09 |

Affectation des entrées

| Fonction | Description | Valeur à paramétrer |
| --- | --- | --- |
| Effacement défaut |  | 10.33 |
| Marche par impulsions |  | 06.31 |
| Marche arrière |  | 06.32 |
| Sélection référence analogique |  | 01.41 |
| Sélection référence VP |  | 01.42 |
| Sélection 2VP |  | 01.45 |
| Sélection 4VP |  | 01.46 |
| Sélection 8VP |  | 01.47 |
| + Vite |  | 09.26 |
| - Vite |  | 09.27 |

### CP442 Elaborer les algorithmes de calcul

1er Bloc Fonctionnel permet l’acquisition des impulsions de comptage.

Description :

5 bits de comptage Val_cod_p1 à Val_cod_p16

Transfert de ces bits vers un mot AC_AV

Ce mot est additionné à la valeur précédente CSA

Le contenu du mot est sauvegardé dans PRPC

### L’interface de comptage fonctionnement