Tp 1er Année

Câblage TSX47

Câblage et configuration.

Le TSX47 ne fournit pas le courant pour les entrées. Néanmoins celui ci doit être du 24VCC.

Le TSX47 est un automate entièrement modulable, remplacé actuellement par le TSX Micro.

Le module spécialement réalisé doit être câblé de la façon suivante: (L'automate ne fournit pas le courant pour les entrées, néanmoins veillez à respecter les polarités + et - ainsi que le type de courant CONTINU)

Utiliser le Menu configuration Carte E/S pour définir la position des cartes au niveau de l'automate:

Il est nécessaire de configurer les cartes qui se trouve dans le TSX47. En général nous avons en:

- position 0: 2 prises RS232C (Code 63).

- position 1: 16 entrées TOR (Code )

- position 2: 16 sorties TOR (Code )

Bien sur rien n'oblige d'avoir cette configuration. Pour trouver le code d'une carte il faut utiliser le menu catalogue (F9). Le code de la carte se trouve imprimé sur celle derière le cache, tout en haut.